## Slide 1
Локалізація автомобіля за нестабільного GPS
EKF · IMU · колісна одометрія · stereo VIO · GPS
ДЗ 19
Complex Urban Dataset
urban35 · 33 · 39

## Slide 2
Задача та дані
02
Sensor Fusion · Homework 19
Мета
• Оцінити траєкторію автомобіля при повному, рідкому та відсутньому GPS.
• Порівняти внесок IMU, коліс, stereo VIO та GPS у точність.
• Виміряти ATE/RMSE відносно незалежного VRS-GPS RTK.
Complex Urban Dataset
urban35
5.5 GB
короткий, майже прямий
urban33
44 GB
повороти, середня довжина
urban39
64 GB
довгий і складний
Commercial GPS → estimator
VRS-GPS RTK → лише ground truth

## Slide 3
Архітектура системи
03
Sensor Fusion · Homework 19
IMU
gyro + accel
→
Wheels
speed + yaw rate
→
Stereo
features + depth
→
GPS
global position
→
EKF
predict
IMU integration
update
wheels · VIO · GPS
→
Trajectory
x · y · yaw · velocity
→
Evaluation
VRS-GPS RTK
ATE · RMSE · NIS
GPS через Kalman cross-covariance коригує pose, velocity та IMU biases.

## Slide 4
Експериментальні конфігурації
04
Sensor Fusion · Homework 19
1
GPS + IMU + wheels
Усі commercial GPS measurements
2
IMU + wheels + VIO
GPS-denied режим; оцінка відносного руху
3
VIO + GPS dropout
GPS немає на 20–40% і 50–70% шляху
4
VIO + sparse GPS
Одна глобальна поправка кожні 30 секунд
VIO передає в EKF body-frame Δx, Δy, Δyaw · NIS gate перевіряє сумісність update.

## Slide 5
urban35: порівняння RMSE
05
Sensor Fusion · Homework 19
Короткий майже прямий маршрут
Global ATE RMSE
GPS
0.66 м
VIO
4.63 м
Dropout
1.82 м
Sparse
5.11 м
Dropout майже не шкодить: між GPS-ділянками drift не встигає значно зрости. Sparse GPS має лише 5 прийнятих position updates.

## Slide 6
urban35: траєкторії
06
Sensor Fusion · Homework 19
Короткий майже прямий маршрут
GPS + IMU + wheels
IMU + wheels + VIO
Dropout та sparse GPS
Initial-pose alignment: reference задає лише старт і початковий напрям; scale та подальша траєкторія не підганяються.

## Slide 7
urban33: порівняння RMSE
07
Sensor Fusion · Homework 19
Середній маршрут із багатьма поворотами
Global ATE RMSE
GPS
2.49 м
VIO
76.91 м
Dropout
13.57 м
Sparse
3.82 м
GPS раз на 30 с знижує Global ATE на 95.4% відносно IMU + wheels baseline та майже досягає повного GPS.

## Slide 8
urban33: траєкторії
08
Sensor Fusion · Homework 19
Середній маршрут із багатьма поворотами
GPS + IMU + wheels
IMU + wheels + VIO
Dropout та sparse GPS
Initial-pose alignment: reference задає лише старт і початковий напрям; scale та подальша траєкторія не підганяються.

## Slide 9
urban39: порівняння RMSE
09
Sensor Fusion · Homework 19
Найдовший і найскладніший маршрут
Global ATE RMSE
GPS
2.44 м
VIO
181.38 м
Dropout
169.77 м
Sparse
40.79 м
Довгі outages спричиняють великий drift і NIS rejection після повернення GPS. Регулярні 30-секундні updates зменшують RMSE на 78.4%.

## Slide 10
urban39: траєкторії
10
Sensor Fusion · Homework 19
Найдовший і найскладніший маршрут
GPS + IMU + wheels
IMU + wheels + VIO
Dropout та sparse GPS
Initial-pose alignment: reference задає лише старт і початковий напрям; scale та подальша траєкторія не підганяються.

## Slide 11
Висновки
01
IMU + wheels
стабільні короткочасно, але накопичують yaw та position drift.
02
Спрощений VIO
допомагає на частині складних маршрутів, але не дає глобальної точності.
03
GPS dropout
довгі розриви призводять до великого innovation та NIS rejection після повернення GPS.
04
Sparse GPS
регулярна поправка раз на 30 с значно обмежує drift на urban33/39.
Наступний крок: повний 3D VIO з IMU preintegration + loop closure або map constraints.
11 / 11